3 křídlé dmychadlo Roots

typu RLC80 a RLC50

Návod k obsluze

a údržbě

ALVEST PROX s.r.o. Božanovská 122 193 00 Praha 9 www.alvest.cz info@alvest.cz tel. 267912460, 267915546, 267915542 fax. 267912460, 267915546

Děkujeme vám za zakoupení tříkřídlého dmychadla Roots, před instalací si prosím přečtěte následující pokyny.

1. Umístění

1.1.	Dmychadlo je nutno instalovat v budově, do které je přiváděn čerstvý vzduch pro správný provoz.

1.2.	Při venkovní instalaci dejte pozor na následující:

1.2.1	Motor musí být opatřen krytem pro zamezení nárůstu teploty motory v důsledku slunečního zařízení a pro ochranu proti povětrnostním vlivům.

1.2.2	Vzduchový filtr tlumiče hluku sání musí být zakryt krytem proti dešti, aby se do dmychadla za provozu nemohla dostat dešťová voda (při pneumatickém transportu není kryt proti dešti nutný).

1.3.	Při instalaci v budově musí přítok vzduchu zvenku odpovídat celkovému vstupnímu objemu vzduchu dmychadla.

1.4.	Pro údržbu a pravidelné kontroly musí být v prostoru instalace dostatek místa a kladkostroj.

1.5.	V prostoru musí být odpovídající ventilace pro zajištění vzduchu pro sání dmychadla a pro zamezení nárůstu teploty o více než 10 °C nad okolní teplotu při provozu dmychadla roots na plný výkon.

2. Instalace

2.1.	Betonový základ musí být dostatečně stabilní, aby odolal vibracím a dostatečně pevný pro pevné uložení smontovaného zařízení na základní desce.

Poznámka: složení betonu -

cement : písek : štěrk = 1 : 2 : 4

2.2.	Dmychadlo je nutno instalovat ve vodorovné poloze (sklon 1/100) o něco málo výše, než je úroveň podlahy. Správné nastavení polohy proveďte umístěním malých čtvercových kovových podložek nebo klínů pod podstavec v blízkosti kotevních šroubů.

2.3.	Je velmi důležité zabránit vniknutí jakýchkoli cizích těles potrubím do dmychadla. Potrubí je nutno před montáží pečlivě vyčistit a zbavit všech cizích těles, zvláště ze svařování.

2.4.	Pro izolaci potrubí od vibrací dmychadla Roots je nutno na sací a výtlačné straně dmychadla Roots namontovat expanzní spojky.

2.5.	Potrubí vhodně podepřete nebo zavěste, aby se jeho váha nepřenášela na trysku dmychadla.

2.6.	Pokud pracovní výstupní tlak vzduchu je více než 8.000 mm vodního sloupce nebo při příliš vysoké výstupní teplotě vzduchu se doporučuje vybavit dmychadlo Roots chladícím systémem (například: zvolte typ RW - s vodním chlazením) pro ochranu ložisek.

2.7.	Při použití chlazení typu RW (vodní chlazení) musí být chladící potrubí na vstupní straně opatřeno vypouštěcím ventilem pro zamezení nebezpečí prasknutí v důsledku zamrznutí.

2.8.	Pokud pracovní kapalina je nebezpečná, musejí být ventilační potrubí opatřená pojistným ventilem a připojená k vnější straně (výtlačný provoz) nebo sací straně dmychadla roots (sací provoz).

2.9.	Po utažení kotevních šroubů a připojení potrubí znovu zkontrolujte správné nastavení.

2.9.1.	Správné nastavení klínového řemene bylo provedeno ve výrobě přiložením pravítka na čelní plochy řemenic, ale musí se znovu zkontrolovat.

2.9.2.	Rovněž je nutno zkontrolovat napnutí řemene - stlačením rukou se musí řemen dát protlačit o 10 mm při vzdálenosti 1 m mezi středy řemenic. Přílišné napnutí řemene může vést k poškození dmychadla Roots.

2.9.3.		Vystředění spojky:

a.	Pokud vnější průměr příruby dosedá ve všech směrech a nevytváří žádnou mezeru, je hnací a hnaný hřídel souosý.

b.	Pro dosažení co nejdelší životnosti nastavte C1, C2, C3 do 0,02 mm podle následujících obrázků.

c.	„T“ odpovídá tlouštce podložky.

C1, C2, C3 ≤ 0,02 mm

3. Odstraňování závad

| Popis závady | Příčina |
| --- | --- |
| Rotory se neotáčí | Rotory se navzájem dotýkají. |
|  | Do skříně dmychadla se dostaly cizí předměty. |
|  | Napnutí řemene není dostatečné. |
| Rotory se ještě otáčí | Nenormální vibrace a hluk | Nedostatek maziva |
|  |  | Nekvalitní mazivo |
|  |  | Cizí předměty ve skříni dmychadla. |
|  |  | Nárůst výstupního tlaku. |
|  |  | Nefunkční pojistný ventil. |
|  |  | Řemenice řemene v nesprávné poloze. |
|  |  | Přílišné napnutí klínového řemene. |
|  |  | Nekvalitní základ. |
|  |  | Zkroucené potrubí. |
|  |  | Nedostatek oleje v převodovce. |
|  |  | Nekvalitní olej v převodovce. |
|  | Nenormální nárůst teploty. | Nárůst výstupního tlaku. |
|  |  | Zvýšení okolní teploty. |
|  |  | Zablokování výstupu. |
|  | Kapající olej | Příliš mnoho oleje. |
|  |  | Příliš mnoho maziva. |
|  |  | Příliš utažená maznice. |
|  |  | Příliš utažená maznice. |
|  | Nedostatečný objem vzduchu | Příliš utažená maznice. |
|  |  | Zablokovaný výstup. |
|  |  | Nedostatečné napnutí řemene. |
|  |  | Nízké otáčky. |
|  |  | Uzavřený ventil. |
|  | Zvýšený výstupní tlak | Zvýšená hladina vody. |
|  |  | Příliš vysoké otáčky. |
|  |  | Nefunkční kontrolní ventil. |

4. Údržba a kontrola

| Interval kontroly Kontrolované položky | Před uvedením do provozu | Denně | Tři měsíce | Jeden rok | Dva roky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranění cizích předmětů z potrubí | ( |  |  |  |  |  |
| Kontrola všech spojů | ( |  | ( |  |  | dmychadlo, potrubí |
| Funkce ventilu | ( | ( |  |  |  |  |
| Kontrolní ventil | ( |  |  |  |  |  |
| Pojistný ventil | ( | ( | ( |  |  |  |
| Množství oleje v převodovce | ( | ( |  |  |  | v polovině měrky oleje |
| Výměna oleje v převodovce |  |  | ( |  |  |  |
| Doplnění maziva |  |  | ( |  |  |  |
| Proud a napětí | ( | ( |  |  |  |  |
| Zvuk | ( | ( |  |  |  |  |
| Napnutí klínového řemene | ( |  | ( |  |  |  |
| Výměna klínového řemene |  |  |  | ( |  |  |
| Čistota vnitřního tlumiče hluku | ( |  |  | ( |  |  |
| Výměna olejového těsnění |  |  |  |  | ( |  |

5. Podrobný popis dmychadla

Ucpávky rotoru jsou labyrintové, takže nedochází k opotřebování. Osy rotace motoru jsou rovnoběžné, tím je zajištěno bezdotykové odvalování rotorů. Je třeba se vyvarovat nadměrně velkého množství oleje v olejové vaně, protože by mohlo docházet k úniku oleje odfukem. Dmychadlo je poháněno el. motorem. U typu RLC80 se jedná o el. motor 7,5 kW, I = 16,5 A, u typu RLC50 se jedná o el. motor 4 kW, I =  8,5A. Jeden z rotorů je přímo napojen na hřídel. El. motor a hřídel je propojen jedním klínovým řemenem. Během dopravy nesmí být ve dmychadlu žádný olej, protože by mohlo snadno dojít k úniku oleje.

6. Vlastní soustrojí

Na výtlačné straně dmychadla je nainstalován tlakoměr. Kryt řemenu je vyroben z hlubokotažného plechu a je opatřen žlutým nátěrem. Elektromotor je patkový, jednootáčkový a má dva páry pólových nástavců. Alternativně je možné dodat i el. motor dvouotáčkový nebo řízení frekvenčním měničem. Soustrojí je vybaveno pojistným ventilem. Je to ochrana proti přetížení.  V případě zvýšení pracovního tlaku nad přípustnou mez je část tlakového vzduchu automaticky odpuštěna do atmosféry. Po snížení tlaku na přípustnou mez dojde automaticky k ukončení odpouštění tlakového vzduchu do atmosféry. Pojistný ventil vždy vykazuje určitou hysterezi, to znamená, že zavírací tlak pojistného ventilu je nižší než otvírací tlak. Rozdíl těchto dvou hodnot tlaku se nazývá pásmo hystereze.

Na výtlaku dmychadla je mezipřírubová zpětná klapka. Brání  zpětnému proudění tlakového vzduchu po odstavení provozního dmychadla a také brání zpětnému proudění tlakového vzduchu přes záložní dmychadlo. Absence zpětné klapky by vedla k roztočení rotorů opačným směrem.

Na výtlačné straně dmychadla je instalován gumový kompenzátor. Tímto technickým opatřením se zabraňuje především šíření hluku přes výtlačné potrubí.

7. Pracovní médium

Dmychadlo je primárně určeno ke stlačování nebo odsávání vzduchu v nevýbušném respektive normálním prostředí. Po konzultaci s technickým oddělením firmy Alvest PROX, s.r.o. je možné použít jiné neagresivní, nevýbušné médium. Dmychadlo RLC80 a RLC50 není možné použít ve výbušném a korozívním prostředí.

8. Použití dmychadla

Dmychadlo se používá ke stlačování nebo odsávání nebo dopravě vzduchu. Vzhledem k moderní konstrukci dmychadla nedochází ke znečišťování pracovního média olejem ani otěrem.

9. Protihlukový kryt

Protihlukový kryt se standardně nedodává vzhledem k relativně tichému chodu dmychadla. Protihlukový kryt je možné dodat jako nadstandard za příplatek. Protihlukový kryt slouží ke snížení hlučnosti soustrojí. Je vyroben z ocelového plechu s povrchovou úpravou – žárový pozink. Kryt je vybaven vlastním ventilátorem pro zajištění nucené ventilace. Tento ventilátor nemůže nahradit ventilaci dmychadlovna! Tento ventilátor běží souběžně s dmychadlem. Do venkovního prostředí se ještě přidává ochranná stříška.

10. Mazivo pro dmychadla

Při doplňování nebo výměně oleje je nutné používat syntetický motorový olej třídy SAE 5W-40. K použití jiného druhu oleje je nutné mít písemný souhlas technického oddělení firmy Alvest PROX s.r.o.

Dmychadlo RLC80 má na straně pohonu 1.7 litru oleje a na straně soukolí 2.5 litru oleje. Dmychadlo RLC50 má na straně pohonu 1.2 litru oleje a na straně soukolí 2.1 litru oleje. El. motor má samomazná ložiska. Na soustrojí nejsou další mazací místa.

11. Teplota média na sání a výtlaku

Teplota nasávaného média ovlivňuje teplotu na výtlačné straně. Pro zachování přípustné teploty na výtlačné straně do 140 ˚C je třeba zajistit teplotu na straně sání maximálně do 40 ˚C.

12. Rychlost pracovního média

Obecně doporučená rychlost plynného média v potrubí  je 20 metrů/sek. Maximální rychlost ve výtlačném potrubí je 35 metrů/sek a v sacím potrubí do 30 metrů/sek.

13. Tlak na sání a výtlaku dmychadla

Tlak na sací přírubě je obecně označován Ps

Tlak na výtlačné přírubě je obecně označován Pv

14. Otáčky řemenic

Maximální otáčky řemenic a maximální otáčky dmychadel se shodují.

15. Bezpečnostní opatření

V případě poruchy manometru je třeba okamžitě provést výměnu. Manometr musí být chráněn před vibracemi tlumičem vibrací. Doporučujeme glycerinový manometr.

16. Provoz při teplotě pod bod mrazu.

Při teplotě prostředí do -20 ˚C je provoz bez problému. Při nižší teplotě vzniká riziko prasknutí klínového řemenu, který je méně elastický při hlubokém mrazu. Na vlastní soustrojí nemá nízká teplota prokazatelný vliv.

17. Rozběhový ventil a jeho funkce

Rozběhový ventil firma Alvest PROX s.r.o. standardně nedodává, protože u motorů o výkonu 5,5 kW a více doporučujeme rozběh el. motoru pomocí softstartéru. To je moderní trend. Nicméně na žádost zákazníka dodáme jako nadstandard i rozběhový ventil. Rozběhový ventil funguje tak, že po odstavení a automatickém odtlakování pozice mezi zpětnou klapkou a výtlačnou přírubou, se ventil samovolně zcela otevře a nastaví tak cestu z výtlačné strany do atmosféry. Při následném startu dmychadla se stroj rozbíhá do nulového tlaku, což vede k odlehčení. Jako alternativní řešení je možné stejný efekt docílit pomocí solenoidového ventilu a příslušně elektroniky.

18. Elektrické zapojení

Firma Alvest PROX s.r.o. standardně nedodává el. rozváděč ani řídící elektroniku. Toto je možné dodat jako nadstandard. Dodavatel el. části je povinen zajistit soulad s požadavky příslušných norem

Požadavky na vyzařování podle ČSN EN 50081-1 z roku 1992

ČSN EN 50081-2 z roku 1993 u zařízení s el. motorem, jehož jmenovitý proud je menší než 16A

ČSN EN 30  204-1    Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení pracovních strojů

19. Výstraha

Dmychadla typu RLC nelze použít ve výbušném prostředí

20. Nejčastější aplikace dmychadel typu RLC

Tyto dmychadla byla vyvinuta zejména pro použití na čističkách odpadních vod. Jedná se o provzdušňování aktivačních nádrží, provzdušňování lapáků písku nebo zdroj tlakového vzduchu pro mamutková čerpadla nebo na míchání tlakovým vzduchem. Samozřejmě lze dmychadla RLC použít i na jiné účely všude tam, kde je třeba tlakový vzduch do 80 KPa nebo podtlak do 60 kPa absolutních.

21. Ochranné prostředky

Při pobytu v provozované dmychadlovna je třeba chránit sluch ochrannými sluchátky. Při opravách a údržbě je třeba používat ochranné rukavice

22. Kontrola před prvním spuštěním dmychadla RLC

Před prvotním spuštěním dmychadla je třeba pozvat servisního technika firmy Alvest PROX s.r.o., aby provedl prvotní kontrolu před spuštěním:

- kontrola množství a druh oleje

- kontrola potrubních spojů

- kontrola nastavení trasy média (otevřené příslušné armatury, průchodnost trasy)

- kontrola montáže zejména kotvení

- kontrola z hlediska bezpečnosti práce

- kontrolní pootočení řemenice (uchopit v místě opásání, aby nemohlo dojít k úrazu ruky skřípnutím prstů)

- kontrola po elektrické stránce zejména nastavení tepelné hodnoty motorového spouštěče, hlavní pospojování a místní pospojování

23. Kontrola chodu:

- Prvotní po startu je kontrola smyslu otáčení. Směr otáčení musí být vyznačen šipkou na krytu řemenice.

- Kontrola pojistného ventilu zejména seřízení otvíracího tlaku

- Sledování hluku a vibrací

- Opětovná kontrola množství oleje v olejoznacích

- Opakovaně kontrolovat teplotu dmychadla na lokální přehřátí

- Kontrola po elektrické  stránce zejména proud všech fází a napětí na svorkovnice

24. Filtr na sání

Zanesený filtr na sání vykazuje zvýšený odpor proudění, proto je třeba zanesený filtr vyměnit. Filtr zachytává prachové částice v nasávaném vzduchu, které by jinak snižovaly životnost dmychadla.

25. Automatický režim

Dmychadla firmy Alvest PROX s.r.o. jsou určena pro plně automatický provoz. Tomu musí odpovídat elektrické připojení. Zejména se jedná o správně nastavenou hodnotu na motorovém spouštěči či tepelném relé jako ochrana proti přetížení. Jako nadstandard doporučuje firma Alvest PROX s.r.o. ochranu před tepelným přetížením pomocí teplotních senzorů s vazbou na řídící elektroniku a případnou blokací dmychadla. Také je technicky možné monitorovat tlak na výtlačné straně dmychadla.

26. Servis

ALVEST PROX s.r.o. Božanovská 122 193 00 Praha 9 www.alvest.cz info@alvest.cz tel. 267912460, 267915546, 267915542 fax. 267912460, 267915546

27. Povrchy dmychadla, kde je běžně zvýšená teplota

- Tlumič výtlaku

- Výtlačné potrubí

- Plášť dmychadla

- Pojistný ventil

28. Plnění oleje

Jak již bylo uvedeno, dmychadlo RLC má dvě olejové komory. Olej se doplňuje k tomu určenými    plnící otvory se zátkou. Případné vypouštění oleje se provádí odstraněním příslušné vypouštěcí zátky. Při vypouštění oleje je třeba demontovat i napouštěcí zátku, aby se mohl nasávat vzduch, který nahrazuje objem vypouštěného oleje. Je nepřípustné vypouštět horký olej, protože může dojít k opaření. Po vypuštění je třeba olej vizuálně zkontrolovat na zákal případně na mechanické nečistoty a případně je třeba informovat technické oddělení firmy Alvest PROX s.r.o..

29. Zkušební provoz

- Během zkušebního provozu je třeba kontrolovat zejména:

- kontrola množství a druh oleje

- kontrola potrubních spojů

- Kontrola pojistného ventilu zejména seřízení otvíracího tlaku

- Sledování hluku a vibrací

- Opakovaně kontrolovat teplotu dmychadla na lokální přehřát

- Kontrola po elektrické  stránce zejména proud všech fází a napětí na svorkovnice

Je třeba zapisovat všechny mimořádné události do protokolu nebo do provozního deníku a  podávat písemná hlášení o mimořádných stavech technickému odboru firmy Alvest PROX s.r.o..

30. Seznam nepřípustných stavů a režimů dmychadla RLC

- Nesmí docházet k přetěžování dmychadla

- Dmychadlo nesmí pracovat ve výbušném prostředí

- Nesmí docházet k tepelnému přetěžování dmychadla

- Do dmychadla se nesmí nasávat mechanické nečistoty

- Dmychadlo nesmí běhat s opačným smyslem otáčení

- Napětí na svorkovnici musí odpovídat platné normě ČSN tj. 400 V +/- 5% odchylka

31. Intervaly kontroly dmychadla během zkušebního provozu

První dvě hodiny po 10 minutách

Další dvě hodiny po 20 minutách

Další šest hodin po 60 minutách

32. Řemenice a klínový řemen

Klínový řemen potřebuje k zajištění dlouhé životnosti optimální předpětí. Příliš velké předpětí nadměrně namáhá ložiska. Nedostatečné předpětí vede k prokluzování klínového řemenu. Proto je třeba napnutí klínového řemenu pravidelně kontrolovat. Samozřejmě je nutné, aby hnací a hnaná řemenice byly v ose.

Použitý klínový řemen musí být konstruován na obvodovou rychlost minimálně 50 m/s.

33. Náhradní díly

Náhradní díly na dmychadla RLC je třeba objednávat u výrobce

ALVEST PROX s.r.o. Božanovská 122 193 00 Praha 9 www.alvest.cz info@alvest.cz tel. 267912460, 267915546, 267915542 fax. 267912460, 267915546

34. Rizika spojená s provozem dmychadla RLC

Při otevřeném sání se nesmí uvést dmychadlo do provozu

Obsluha musí být řádně zaškolena

V blízkosti sání se nesmí vyskytovat:

- sypké materiály schopné nasátí do dmychadla

- materiály produkující hořlavé výpary

- jinak nebezpečné nebo problematické materiály například čistící prostředky

bez krytu se dmychadlo nesmí provozovat

při údržbě je třeba stroj odpojit od el. sítě a zajistit, aby nedošlo k předčasnému připojení

je třeba používat předepsané ochranné prostředky

35. Větrání dmychadlovna

Provozem dmychadla dochází k ohřívání dmychadlovna. U větších výkonů je třeba tepelně izolovat výtlačné potrubí. Většinou je nutné zajistit nucené větrání dmychadlovna. Pozor na lokální ochlazení dmychadla proudem studeného vzduchu. Hrozí poškození deformací pláště.

Sací trasa z atmosféry musí být navržena optimálně. Poddimenzování vede ke zvýšenému odporu média a předimenzování vede ke zvýšenému úniku hluku mimo budovu.

36. Kotvení dmychadla

Podlaha musí být betonová, rovná přípustný spád do 1 ‰. Typ RLC 50 se kotví ocelovými kotvami M10. Typ RLC 80 se kotví ocelovými kotvami M12. El. kabel se standardně přivádí podlahou.

37. Montážní podmínky

Při venkovní montáži je třeba konzultace z technickým odborem firmy Alvest PROX s.r.o..

Při vnitřní montáži je třeba pamatovat na případnou manipulaci s dmychadlem. Je vhodné mít přístup pro vysokozdvižný vozík nebo například mít jeřábovou dráhu pro zdvihací kočku.

38. Připojení potrubí k dmychadlu

Dmychadlo se zásadně připojuje k výtlačnému potrubí přes kompenzátor. U odsávacích dmychadel je nutné použít kompenzátor i na sací straně.

Aktuální informace

Vážení zákazníci:

Zkontrolujte si vždy na naší webové stránce aktuální informace. Na naší webové adrese

http://www.alvestmont.sk

můžete získat informace ve dne v noci, v pracovních dnech i o víkendu. Informace budou aktuální a proto se nikdy nebudete muset starat o výměnu svého katalogu! Pokud máte tiskárnu, můžete si přímo vytisknout výkonovou křivku, specifikace nebo jiné informace přímo z připojení na WWW.

Máte li nějaké dotazy ohledně naší webové stránky, obraťte se na nás.

Veškeré specifikace podléhají změnám bez upozornění.